## Slide 1: 计算机网络第三章实验指导
蒋剑

## Slide 2: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 3: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 4: 思科模拟器（packet tracer）的基本使用
思科Packet Tracer是思科公司为CCNA（Cisco Certified Networking Associate）、CCNP（Cisco Certified Network Professional）认证考试开发的一款模拟软件，它能模拟大型网络规划与部署的全过程。
CCNA和CCNP见：https://zhidao.baidu.com/question/117258489.html

## Slide 5: 思科模拟器（packet tracer）的基本使用
网上教学视频链接：
  http://edu.51cto.com/course/1302.html
其他一些参考材料见：
  FTP上“计算机网络2017”文件夹中“实验材料\第三章数据链路层实验\packet_tracer的一些参考材料”文件夹中的材料

## Slide 6: packet tracer的基本使用
下载并解压缩Packet.Tracer.rar
安装PacketTracer53_setup.exe
根据“packet Tracer5汉化包”目录里的说明安装和使用汉化包（将chinese.ptl文件复制到安装目录下的languages中）
主菜单“Options”→子菜单“Preferences” →“Preferences”对话框“Interface”页→“Languages”列表框“chinese.ptl”项→“Change Language”

## Slide 10: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 11: 2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
观看视频讲解，注意一下几点：
  1. 交叉线和直连线问题；
  2. 先设置PC机的IP地址，再连接交换机；

## Slide 12: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 13: 3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
网络正常启动后（所有连线两头的灯都是绿色），用add simple pdu 来创建一次ping过程。通过PC机的arp –a命令查看主机的arp缓存表和交换机的 show mac-address-table 命令查看转发表；来分析一条ping命令来回过程中，ping命令、arp协议运行过程和交换机自学习过程，并简单分析其协议数据单元。（参考：arp -a命令和show mac-address-table 命令)

## Slide 14: 3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程

## Slide 15: 3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程（跨交换机）

## Slide 16: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 17: Cisco交换机基本配置方法
交换机的分类：
  智能交换机（可网管交换机）：配有console端口作为配置端口
  傻瓜交换机（不可网管交换机）
  思科Catalyst 2960：http://detail.zol.com.cn/series/46/11131_1.html

## Slide 18: Cisco交换机基本配置方法
交换机的分类：
  固定端口交换机：FastEthernet 0/1-24
  模块化交换机： FastEthernet 0/1-24 1/1-24…… GigabitEthernet 0/1-2（如2960）

## Slide 19: Cisco交换机基本配置方法
交换机的分类：
  接入层交换机、汇聚层交换机、核心层交换机
二层交换机就像是家里房间之间的
门，进进出出还是在一家里面。
路由器才是隔离各家的大门。
如Cisco Catalyst 2960-S

## Slide 20: Cisco交换机基本配置方法
1.利用交换机的console接口（一般是RJ-45类型）、PC机的串口（COM/RS232/DB-9）、配置线（一端RJ-45、一端串口）
  CLI方式（Command Line Interface，命令行界面）
  PC端采用超级终端（winxp：开始-所有程序-附件-通讯-超级终端）
  若采用笔记本来配置，则需USB-COM转接头+相应驱动
  锐捷网络-交换机如何console管理： http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/35610

## Slide 21: Cisco交换机基本配置方法
2.通过网络远程连接来配置
前提是交换机已经有了一些基本配置，如管理IP（VLAN1）：涉及VLAN的SVI（switch virtual interface）
网络远程管理方式有：
  telnet虚拟终端（采用CLI方式）：若配置二层交换机，最好在同一子网，否则需设置交换机的默认网关；若配置三层交换机不受此限制
  Web方式（采用图形用户界面GUI）
3.用于模拟器packet tracer的CLI方式，仅用于模拟
说明：CLI模式基于命令行，对大小写不敏感（即不区分大小写），是最简单、有效、快捷、终极的方式

## Slide 22: Cisco交换机（IOS操作系统）的CLI命令行模式
1.用户模式（User Exec）： Switch>
2.特权模式：
  Switch>enable
  Switch#
3.全局配置模式：
  Switch# configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Switch(config)#
  Switch(config)# exit
  Switch#
  Switch# configu term
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Switch(config)#
命令可以简写，或tab补全
exit回到上一级

## Slide 23: Cisco交换机的CLI命令行模式
4.接口模式：
  Switch(config)# interface fastethernet 0/1
  Switch(config-if)#exit
  Switch(config)# inter f0/1
  Switch(config-if)#exit
  Switch(config)#
5. VLAN配置模式
  Switch(config)# vlan 1
  Switch(config-vlan)#exit
  Switch(config)#

## Slide 24: Cisco交换机的CLI命令行模式
退回特权模式：
  Switch(config-vlan)# end
  Switch#
  %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  Switch#
5. 从特权模式退回用户模式：
  Switch# disable
  Switch>
不论现在在哪一级，end或ctrl+z键回到特权模式

## Slide 25: CLI命令的输入
用？号获得帮助：
  Switch>?
  Exec commands:
  connect Open a terminal connection
  disable Turn off privileged commands
  disconnect Disconnect an existing network connection
  enable Turn on privileged commands
  Switch>enable
  Switch#?
  Switch#show ?
  mac MAC configuration
  mac-address-table MAC forwarding table
  processes Active process statistics
  running-config Current operating configuration
  spanning-tree Spanning tree topology
  vlan VTP VLAN status

## Slide 26: 常见错误
Switch# hostname jiangjian
^
% Invalid input detected at ‘^’ marker. %无效输入
Switch# show mac
% Incomplete command. %缺少参数
Switch# con t
% Ambiguous command: “con t” %输入命令字符不足
Switch(config)# show interfaces
^
% Invalid input detected at '^' marker.

## Slide 27: 常见的配置命令（在超级终端输入）
Switch# show interfaces
Switch# show interfaces fa0/1
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname jiangjian %修改机器名称
jiangjian(config)# exit
jiangjian# show running-config %显示运行配置
jiangjian# copy running-config startup-config %将当前的运行配置保存在NVRAM中作 为启动配置

## Slide 28: 常见的配置命令
jiangjian>enable
jiangjian# show interfa f0/1
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
Hardware is Lance, address is 000a.f34d.ed01 (bia 000a.f34d.ed01)
BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 100Mb/s
jiangjian# show running-confi
hostname jiangjian
spanning-tree mode pvst
interface Vlan1
no ip address
jiangjian # show mac-address-table %显示交换机的转发表
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
1 0010.118a.19c0 DYNAMIC Fa0/2
1 0060.5c13.7789 DYNAMIC Fa0/1

## Slide 29
jiangjian#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
jiangjian(config)#inter f0/1
jiangjian(config-if)# speed 10 %接口数据率改为10M
jiangjian(config-if)# duplex full %全双工
jiangjian(config-if)# no shutdown %激活接口，开始转发数据
jiangjian(config-if)# end
jiangjian#
jiangjian#show interf f0/1
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
Hardware is Lance, address is 000a.f34d.ed01 (bia 000a.f34d.ed01)
BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 10Mb/s
jiangjian#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
jiangjian(config)#inter f0/1
jiangjian(config-if)#speed 100
jiangjian(config-if)#duplex half
jiangjian(config-if)#no shutdown

## Slide 30: 设置enable密码
jiangjian# config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
jiangjian(config)# enable password nihao
jiangjian(config)#end
jiangjian#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
jiangjian#disable
jiangjian>enable
Password: %此处输入密码：nihao
jiangjian# %进入特权模式

## Slide 31: 设置telnet虚拟终端登录（以便基于telnet的交换机配置）
jiangjian#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
jiangjian(config)#interface vlan 1 % 设置VLAN的SVI（将其看成是一个接口）
jiangjian(config-if)#ip address 192.168.1.5 % VLAN1为管理VLAN,该ip为管理IP
% Incomplete command.
jiangjian(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
jiangjian(config-if)#no shutdown
jiangjian(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
jiangjian(config-if)#exit
jiangjian(config)# line vty 0 4 % 开启交换机远程登录权限，0表示虚拟终端号（一般就取0）4表示同时能登录的用户人数
jiangjian(config-line)# password hello %设置telnet登录密码
返回三层交换机VLAN实验

## Slide 32: 最后查看running-config配置情况，并保存其到NVRAM中的startup-config
jiangjian#show running-conf
no service password-encryption
!
hostname jiangjian
!
enable password nihao
interface Vlan1
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
!
line con 0
!
line vty 0 4
password hello
login
jiangjian# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
对比：
jiangjian# show running-confi
hostname jiangjian
spanning-tree mode pvst
interface Vlan1
no ip address

## Slide 33: telnet虚拟终端登录配置交换机
在命令提示符下输入：
PC>telnet 192.168.1.5 % 访问VLAN1,的管理IP
Trying 192.168.1.5 ...Open
User Access Verification
Password: % telnet密码hello
jiangjian>enable
Password: % enable密码nihao
jiangjian#

## Slide 34: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 35: VLAN的配置和使用
Fa0/1
Fa0/5
Fa0/6

## Slide 36: 配置连接跨越多台交换机的VLAN
在实践中，有时多个VLAN可能要跨越多台交换机实现，这时可使用交换机的干道（Trunk）技术，跨交换机实现VLAN
配置成Trunk模式的这些交换机端口不隶属于某个VLAN了，而是用于承载所有VLAN之间的数据帧
trunk端口:干线、中继线
access端口:接PC

## Slide 37: VLAN的配置和使用
Switch>enable
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 10 %创建VLAN10，删除为no vlan 10
Switch(config-vlan)#name jiangjian1 %命名VLAN10为jiangjian1，该名字方便管理（如sales等），只有本地意义，关键还是看VLAN号
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name jiangjian2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#

## Slide 38: VLAN的配置和使用
Switch# show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10 jiangjian1 active
20 jiangjian2 active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0

## Slide 39: VLAN的配置和使用
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# inter f0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10 jiangjian1 active Fa0/1
20 jiangjian2 active

## Slide 40: VLAN的配置和使用
Switch#confi term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range f0/5-6
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/7
Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
Fa0/24
10 jiangjian1 active Fa0/1
20 jiangjian2 active Fa0/5, Fa0/6

## Slide 41: 试验VLAN的隔离性
%从192.168.1.2发出ping
PC>ping 192.168.1.3
Request timed out.
Request timed out.
PC>ping 192.168.1.4
Request timed out.
%从192.168.1.4发出ping
PC>ping 192.168.1.3
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
PC>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.

## Slide 42: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 43: 跨交换机的VLAN配置和使用
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
G0/1
trunk口
G0/1
trunk口

## Slide 44: 跨交换机的VLAN配置和使用
Switch>enable
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name jiangjian1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)#name jiangjian2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
Switch#confi term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
左侧交换机

## Slide 45: 跨交换机的VLAN配置和使用
Switch# show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10 jiangjian1 active Fa0/1
20 jiangjian2 active Fa0/2
左侧交换机

## Slide 46: 跨交换机的VLAN配置和使用
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# inter g0/1 %吉比特接口0/1设置为trunk口（不属于任何vlan）
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch# show interfaces g0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q %trunk口的封装为801.1Q (即VLAN)
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
左侧交换机
右侧交换机也创建VLAN 10，并将192.168.1.3的PC机所连接的Fa0/1设置为access口，加入VLAN 10，也将其G0/1设置为trunk口

## Slide 47: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 48: 经由第三层交换机的VLAN间通信
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 10
G0/2
trunk口
G0/1
trunk口

## Slide 49: 经由第三层交换机的VLAN间通信
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 10
G0/2
trunk口
G0/1
trunk口

## Slide 50: 经由第三层交换机的VLAN间通信
1. 添加一个三层交换机3560（命名为jiangjian并标注）
2. 将其g0/1和g0/2分别与左侧二层交换机的g0/2和右侧二层交换机的g0/2相连
3. 将三层交换机的f0/1口与PC（192.168.1.5）相连
4. 设置三层交换的g0/1和 g0/2，以及左右两侧二层交换机的g0/2口为trunk，其中三层交换机的g0/1和 g0/2口在设置时：
Switch(config)# inter g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q %明确设置为802.1Q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter g0/2
Switch(config-if)#switchport trunk encapsu dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#

## Slide 51: 经由第三层交换机的VLAN间通信
5. 在三层交换机上创建 vlan 10 和 vlan 20，分别命名为jiangjian1和jiangjian2；
6. 将192.168.1.5的PC机加入vlan 10
7. 分别在vlan 10和 vlan 20 上设置 SVI 参考
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)# inter vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit

## Slide 52: 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 调整下方三台PC的IP及其他设置：
（1）将下方中间那台PC机的ip设置为192.168.2.2，默认网关（gateway）设置为192.168.2.1（三层交换机的VLAN2的管理IP）
（2）将下方左右两台PC机（192.168.1.4和192.168.1.3）的默认网关设为192.168.1.1 （三层交换机的VLAN1的管理IP）
（3）将上方192.168.1.5的PC机默认网关也设置为192.168.1.1 （三层交换机的VLAN1的管理IP）
9. 看看现在不同VLAN的主机间能不能ping通？ 不能！
10. 开启三层交换机的路由功能（使之能在不同VLAN之间转发数据）：
Switch# confi term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#
11.现在不同VLAN之间可以ping通了

## Slide 53: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 54: 生成树STP实验
生成树协议默认自动启动，断开一条链路，打断环路

## Slide 55: 生成树STP实验
左侧交换机：
Switch>enable
Switch# show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee % pvst，STP协议
Root ID Priority 32769
Address 0060.2F2E.9152
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0090.2190.192D
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p % F0/1活跃（转发），F0/2阻塞
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

## Slide 56: 生成树STP实验
右侧交换机：
Switch> enable
Switch# show spanning
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0060.2F2E.9152
This bridge is the root %说明什么？
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0060.2F2E.9152
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

## Slide 57: 生成树STP实验
左侧交换机：
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst % rapid-pvst，设置为RSTP协议
Switch(config)#exit
Switch#
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# spanning-tree mode pvst % 切回STP协议
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

## Slide 58: 生成树STP实验
右侧交换机：
Switch>enable
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# shutdown % 关闭右侧交换机f0/1端口
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
一旦f0/1端口down了，STP算法会更新生成树，自动启用f0/2的链路

## Slide 59: 生成树STP实验
右侧交换机：
Switch(config-if)# no shutdown % 重启右侧交换机f0/1端口
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
STP算法会更新生成树，再次启用f0/1的链路

## Slide 60: 生成树STP实验-回路与广播风暴
分别关闭左右侧交换机的生成树协议（交换机默认打开STP）：
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# no spanning-tree vlan 1
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show spann
No spanning tree instance exists.
两条链路的绿灯高速闪烁。（说明什么？）
左右两边的PC无法ping通对方，或者丢包严重。（为什么？）

## Slide 61: 生成树STP实验-回路与广播风暴
左右侧交换机再次启用生成树协议：
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# spanning-tree vlan 1
Switch(config)# spanning mode pvst % 设置为STP，但这句可以不要，因为stp是默认的
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
s
% Ambiguous command: "s"
Switch#show spanning
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee

## Slide 62: 实验内容
1.思科模拟器（packet tracer）的基本使用
2.交换机和PC的基本连接、跨交换机连接
3.观察arp协议、交换机的转发表自学习过程
4. Cisco交换机基本配置方法
5. VLAN的配置和使用
6. 跨交换机的VLAN配置和使用
7. 经由第三层交换机的VLAN间通信
8. 生成树STP实验
9. wireshark分析以太网帧结构

## Slide 63: Wireshark抓包
百度wireshark官网： 用 “wireshark 官网”两个关键词
按自己的windows是32位还是64位，下载相应的wireshark包并安装
设置捕获过滤器
注意：若是无线网络抓包，需要去掉use promiscuous……选项

## Slide 64: Wireshark抓包
设置显示过滤器

## Slide 65: Wireshark抓包

## Slide 66: Wireshark抓包

## Slide 67: arp命令和show mac-address-table 命令
Switch_jj# show mac-add
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
1 0060.5c13.7789 DYNAMIC Fa0/1
PC>arp -a
No ARP Entries Found
PC>arp -a
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.3 0010.118a.19c0 dynamic
返回